## Slide 1: 网络路由实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
网络路由
  网络转发与网络路由
  基于链路状态的路由机制
    构建一致性链路状态数据库
      邻居发现与管理
      链路状态信息洪泛
    网络路由计算
      最短路径算法
实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 网络转发与网络路由
Host 1
Host 2
10.0.1.11/24
10.0.6.22/24
Router 1
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
Router 3
Router 2
Router 4
10.0.3.1/24
Router 1自动生成的转发条目
Network | Gateway | Interface
10.0.1.0/24 | 0.0.0.0 | r1-eth0
10.0.2.0/24 | 0.0.0.0 | r1-eth1
10.0.3.0/24 | 0.0.0.0 | r1-eth2
为了使H1的数据包能够到达H2，还需要如下转发条目
R1: 10.0.6.0/24 -> 10.0.2.2, r1-eth1
R2: 10.0.6.0/24 -> 10.0.4.4, r2-eth1
R4: 10.0.6.0/24 -> 0.0.0.0, r4-eth2
10.0.2.2/24
10.0.4.4/24

## Slide 4: 基于链路状态的路由机制
链路状态：
  路由器端口及其与邻近路由器之间关系的描述
基于链路状态的路由机制
  每个节点通告自己的链路状态信息，从而构建完整的拓扑信息
    通过可靠的洪泛机制，每个节点学习到的拓扑都相同
  每个节点单独计算到其它节点的最短路径，生成路由表
    使用Dijkstra算法，计算到每个网络的最短路径（下一跳节点）
  当网络拓扑发生变动时，重新执行上述两步骤

## Slide 5: 一致性链路状态数据库
每个节点创建链路状态数据包 LSU (Link State Update)
  创建该LSU的节点标识（RID, 一般为路由器第1个端口的IP地址）
  该节点的相邻节点列表（网络地址和对端节点标识）
  序列号，用于区分不同的链路状态更新
扩散链路状态
  节点B收到来自A的LSU数据包后：
    如果之前没有保存对应ID的LSU，则保存
    如果之前有保存，新副本的序列号更大，则更新
    保存或更新后，向除A以外的所有邻居节点继续扩散

## Slide 6: 一致性链路状态数据库的例子
A
B
C
D
E
1、某LSU到达A节点
2、A扩散LSU到B和C
3、B和C扩散LSU到D
4、D扩散LSU到E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
注意：该图与P3中拓扑无关，只有路由器会参与网络路由

## Slide 7: 链路状态数据库：邻居发现
每个节点周期性（ hello-interval ：5秒）宣告自己的存在
  发送mOSPF Hello消息，包括节点ID, 端口的子网掩码
  目的IP地址为224.0.0.5，目的MAC地址为01:00:5E:00:00:05
节点收到mOSPF Hello消息后
  如果发送该消息的节点不在邻居列表中，添加至邻居列表
  如果已存在，更新其达到时间
邻居列表老化操作（Timeout）
  如果列表中的节点在3*hello-interval时间内未更新，则将其删除

## Slide 8: 链路状态数据库：链路状态的扩散和更新
生成并洪泛链路状态
  当节点邻居列表发生变动时，或超过lsu interval (30秒)未发送过链路状态信息时
  向每个邻居节点发送链路状态信息
    包含该节点ID (mOSPF Header)、邻居节点ID、网络和掩码 (mOSPF LSU)
      当端口没有相邻路由器（例如r1-eth0, r4-eth2）时，也要表达该网络，邻居节点ID为0
    序列号(sequence number)，每次生成链路状态信息时加1
    目的IP地址为邻居节点相应端口的IP地址，目的MAC地址为该端口的MAC地址
收到链路状态信息后
  如果之前未收到该节点的链路状态信息，或者该信息的序列号更大，则更新链路状态数据库
  TTL减1，如果TTL值大于0，则向除该端口以外的端口转发该消息
处理节点失效问题
  当数据库中一个节点的链路状态超过40秒未更新时，表明该节点已失效，将对应条目删除

## Slide 9: 相关数据结构
typedef struct {
… …
u32 area_id; // set to 0.0.0.0
u32 router_id; // set to the IP address of 1st interface
u16 sequence_num; // sequence number of LSU message
int lsuint; // LSU interval, set to 30 seconds
} ustack_t;
extern ustack_t *instance;
typedef struct {
… …
int helloint; // hello interval, 5 seconds
int num_nbr; // number of neighbors
struct list_head nbr_list; // list of neighbors -> mospf_nbr_t
} iface_info_t;

## Slide 10: 相关数据结构
typedef struct {
struct list_head list;
u32 nbr_id; // neighbor ID
u32 nbr_ip; // neighbor IP
u32 nbr_mask; // neighbor mask
u8 alive; // alive for #(seconds)
} mospf_nbr_t;
typedef struct {
struct list_head list;
u32 rid; // router which sends the LSU message
u16 seq; // sequence number of the LSU message
int nadv; // number of advertisement
struct mospf_lsa *array; // (network, mask, rid)
} mospf_db_entry_t;

## Slide 11: mOSPF协议格式
ip protocol number: 90
mOSPF Header
Version: 2
Type: 1 -> Hello; 4 -> LSU
Length of mOSPF message
ID of router which generates this message
set to 0.0.0.0
checksum of mOSPF message
set to 0
IP (protocol: 90) << mOSPF Header (type: 1) << mOSPF hello
IP (protocol: 90) << mOSPF Header (type: 4) << mOSPF LSU

## Slide 12: mOSPF协议格式（续）
mOSPF Hello
mOSPF LSU
Net mask of the interface which generates this message
time interval between hellos
set to 0
sequence number of this LSU
Time-to-live of this message
network of a neighbor
net mask of a neighbor
router id of a neighbor
number of neighbors

## Slide 13: mOSPF与OSPFv2的区别
ip protocol number 不同
  OSPFv2的protocol number为89
mOSPF对数据包格式进行了适当简化
OSPFv2基于可靠洪泛
  收到LSU数据包后需要回复ACK
OSPFv2有更多的消息类型
  例如，链路状态数据库Summary
OSPFv2有安全认证机制（鉴别）

## Slide 14: 将mOSPF解析脚本加入Wireshark
找到wireshark解析插件的存储路径
  菜单中打开Help -> About Wireshark
将mospf.lua文件放到该目录下

## Slide 15: 网络路由计算
Host 1
Host 2
10.0.1.11/24
10.0.6.22/24
Router 1
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
Router 3
Router 2
Router 4
10.0.3.1/24
10.0.2.2/24
10.0.4.4/24
10.0.5.4/24
10.0.6.4/24
10.0.3.3/24
10.0.5.3/24
10.0.4.2/24
不同节点经过交换链路状态信息，获得一致性链路状态数据库
每个节点独立计算路由条目，从而保证网络的可达性

## Slide 16: 路由条目
网络路由条目
  (destination, mask) -> (gateway, output interface)
Router 1到本地网络的转发条目
Network | Gateway | Interface
10.0.1.0/24 | 0.0.0.0 | eth0
10.0.2.0/24 | 0.0.0.0 | eth1
10.0.3.0/24 | 0.0.0.0 | eth2
Router 1到其他网络的路由条目
Network | Gateway | Interface
10.0.4.0/24 | 10.0.2.2 | eth1
10.0.5.0/24 | 10.0.3.3 | eth2
10.0.6.0/24 | 10.0.2.2 | eth1

## Slide 17: 路由计算过程
0
1
2
3
Prev Node: 0->-1, 1->0, 2->0, 3->1
RT Entry: 10.0.4.0/24 -> (10.0.2.2, eth1)
1. 将链路状态数据库抽象成图拓扑
2. 计算最短路径（前一跳节点）
3. 根据最短路径生成网络路由

## Slide 18: 计算最短路径
使用Dijkstra算法计算源节点到其它节点的最短路径和相应前一跳节点
for i in range(num):
dist[i] = INT_MAX
visited[i] = false
prev[i] = -1
dist[0] = 0
for i in range(num):
u = min_dist(dist, visited, num)
visited[u] = true
for v in range(num):
if visited[v] == false && graph[u][v] > 0 && \
dist[u] + graph[u][v] < dist[v]:
dist[v] = dist[u] + graph[u][v]
prev[v] = u
在未访问的节点中，选取离已访问节点最近的那个

## Slide 19: 根据最短路径生成路由表
路由计算与最短路径算法的不同
 | 最短路径算法 | 路由计算
目的 | 计算到每个节点的路径 | 计算到每个网络的路由
结果形式 | 路径长度和前一跳节点 | 下一跳网关和转发端口
由最短路径到路由表项
  按照路径长度从小到大依次遍历每个节点
    对于节点端口对应的每个网络，如果该网络对应的路由未被计算过
      查找从源节点到该节点的下一跳节点
      确定下一跳网关地址、源节点的转发端口

## Slide 20: 实验内容一
基于已有代码框架，实现路由器生成和处理mOSPF Hello/LSU消息的相关操作，构建一致性链路状态数据库
运行实验
  运行网络拓扑(topo.py)
  在各个路由器节点上执行disable_arp.sh, disable_icmp.sh, disable_ip_forward.sh)，禁止协议栈的相应功能
  运行./mospfd，使得各个节点生成一致的链路状态数据库

## Slide 21: 实验结果示例
Host 1
Host 2
10.0.1.11/24
10.0.6.22/24
Router 1
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
Router 3
Router 2
Router 4
10.0.3.1/24
10.0.2.2/24
10.0.4.4/24
R1 MOSPF Database entries:
10.0.3.3 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.1.1
10.0.3.3 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.4.4
10.0.2.2 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1
10.0.2.2 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.4.4
10.0.4.4 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.2.2
10.0.4.4 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.3.3
10.0.4.4 10.0.6.0 255.255.255.0 0.0.0.0
R2 MOSPF Database entries:
10.0.4.4 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.2.2
10.0.4.4 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.3.3
10.0.4.4 10.0.6.0 255.255.255.0 0.0.0.0
10.0.1.1 10.0.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0
10.0.1.1 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.2.2
10.0.1.1 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.3.3
10.0.3.3 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.1.1
10.0.3.3 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.4.4
RID Network Mask Neighbor

## Slide 22: 实验内容二
基于实验一，实现路由器计算路由表项的相关操作
运行实验
  运行网络拓扑(topo.py)
  在各个路由器节点上执行disable_arp.sh, disable_icmp.sh, disable_ip_forward.sh)，禁止协议栈的相应功能
  运行./mospfd，使得各个节点生成一致的链路状态数据库
  等待一段时间后，每个节点生成完整的路由表项
  在节点h1上ping/traceroute节点h2
  关掉某节点或链路，等一段时间后，再次用h1去traceroute节点h2

## Slide 23: 实验结果示例

## Slide 24: 实验注意事项
两次traceroute之间尽量间隔在5秒以上，否则会导致traceroute出错
实验初始化时，会从内核中读入到本地网络的路由条目
  更新路由表时需要注意区分这些条目和计算生成的路由条目

## Slide 25: 附件文件列表
include
ip.c # 处理IP数据包
[arp.c arpcache.c device_internal.c icmp.c ip_base.c rtable.c rtable_internal.c] # 直接将``路由器转发实验’’中对应的文件拷贝过来
main.c
Makefile
mospf_daemon.c # 处理Hello、LSU数据包
mospf_database.c # 链路状态数据库相关函数
mospf_proto.c # mOSPF协议函数
mospfd-reference(.32) # 参考实现
scripts
topo.py # topo文件
wireshark # 解析mOSPF协议的wireshark脚本